Задания по производственной практике на 18 июня  2020г.

Выполнение работ по демонтажу и монтажу коробок передач легковых и грузовых автомобилей.

МЕХАНИЧЕСКИЕ КОРОБКИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ

Правила безопасного выполнения работы. Берегите пальцы от защемления зубьями шестерен. Не роняйте детали коробки передач, предотвращайте их падение на ноги. Руководствуйтесь

общими правилами безопасного выполнения практических работ.

Оборудование и инструмент. Коробки передач автомобилей ВАЗ-2110, ГАЗ-3110, «Форд Фокус», МАЗ-642290, КАМАЗ-65111 с приводами, установленные на стендах.

Тиски, съемник для выпрессовывания подшипника первичного вала, медная оправка, медная выколотка, штангенциркуль.       Стандартный набор ключей. Приспособление для снятия центрирующего кольца эластичной муфты (ВАЗ). Съемник для фланца эластичной муфты (ВАЗ). Фигурные оправки и стержневые выколотки (ВАЗ). Оправка для снятия и установки стопорных колец на первичном и вторичном валах (ВАЗ). Ударная отвертка. Клещи для снятия стопорных колец. Универсальный съемник. Приспособление для фиксации первичного вала (ВАЗ). Съемники для снятия заднего подшипника ведомого вала, оси блока шестерен заднего хода, переднего подшипника ведомого вала (МАЗ, КАМАЗ). Приспособление для снятия заднего подшипника промежуточного вала (МАЗ, КАМАЗ). Приспособление для установки заднего подшипника промежуточного вала(МАЗ, КАМАЗ).

Последовательность выполнения работы. Повторите устройcтво коробки переключения передач и привода управления. Найдите на автомобиле основные сборочные единицы привода управления. Демонтируйте крышки коробки передач, чтобы можно  было увидеть ее устройство. Найдите основные элементы коробки передач. Переключая передачи, проследите, как передается крутящий момент. Сравните ее устройство с изображением на плакате    и схемами передачи крутящего момента. Произведите частичную разборку коробки передач и ее механизмов по заданию преподавателя. Определите техническое состояние деталей коробки передач и соберите ее в порядке, обратном разборке. Затягивание                                           ответственных резьбовых соединений выполните в соответствии                  с рекомендациями заводов-изготовителей. Наведите порядок на                   рабочих местах. Ответьте на вопросы в конце работы.

Рис. 2.15.  Устройство коробки передач:

1 — подшипник выключения сцепления; 2 — направляющая втулка;                3 — ведущая шестерня главной передачи; 4  — подшипник вторичного вала; 5  — маслосборник;   6 — ось сателлитов; 7 — ведущая шестерня привода спидометра; 8 — шестерня полуоси; 9 — коробка дифференциала;                      10 — сателлит; 11 — картер сцепления; 12 — ведомая шестерня главной передачи; 13 — регулировочное кольцо; 14 — подшипник дифференциала; 15 — уплотнение полуоси; 16 — ведомая шестерня I передачи вторичного вала; 17 — синхронизатор I и II передач; 18 — ведомая шестерня II передачи вторичного вала; 19 — ведомая шестерня III передачи вторичного вала;                 20 — синхронизатор III и IV передач; 21 — ведомая шестерня IV передачи вторичного вала;  22 — подшипник вторичного вала; 23 — ведомая шестерня V передачи вторичного вала; 24 — синхронизатор V передачи;                             25 — вторичный вал; 26 — задняя крышка картера коробки передач;                  27 — ведущая шестерня V передачи; 28 — шариковый подшипник первичного вала; 29  — первичный вал; 30  — картер коробки передач;                    31 — подшипник первичного вала; 32 — уплотнение первичного вала; 33 – сапун.                                                                                                          Рекомендации по выполнению работы.  Коробка передач автомобиля ВАЗ-2110. Разберите коробку передач. Снимите заднюю крышку 26 картера коробки передач (рис. 2.15). Используя приспособление, застопорите первичный вал и отверните гайки с первичного и вторичного валов. Отверните болт крепления вилки  V передачи на штоке и снимите со шлицов вторичного вала синронизатор V передачи в сборе с шестерней 23 и вилкой V передачи.

Внимание ! Нельзя перемещать муфту относительно                   ступицы, так как при этом могут выскочить сухари фиксатора с шариками.

Спрессуйте ведущую шестерню 27 с первичного вала. Ударной отверткой отверните винты крепления упорной пластины,                      фиксирующей подшипники, и снимите ее. Снимите втулку подшипника V передачи, поддев ее двумя отвертками, и извлеките стопорные кольца подшипников первичного и вторичного валов. Снимите крышки фиксаторов 8  и выньте из гнезд пружины и шарики фиксаторов. Отверните болт и гайки крепления картера коробки передач к картеру сцепления и снимите его. Отверните болты крепления вилок 2, 3, 4, 13 на штоках переключения передач и снимите штоки и вилки. Выньте ось и снимите промежуточную шестерню заднего хода. Выньте одновременно первичный и вторичный валы (рис. 2.17).                                                                   С помощью съемника выпрессуйте наружные кольца подшипников валов и дифференциала. Отверните болты крепления механизма выбора передач 16 и снимите его .

Рис. 2.17. Снятие первичных и вторичных валов.

Рассмотрите устройство устройство механизма. Отверните винт крепления рычага штока выбора передач 20. Выньте шток из картера сцепления. Не снимайте шарнир со штока, так как конический винт крепления установлен на клее.

При необходимости разборки вторичного вала зажмите его в тиски с накладками из мягкого материала и универсальным             съемником (или с помощью двух монтажных лопаток) разберите его.                                                                                                            Внимание! Блокирующие кольца устанавливают так, чтобы напротив гнезд ступицы под пружины фиксаторов                         располагались выступы меньшей высоты.

Для разборки дифференциала  отверните болты крепления ведомой шестерни главной передачи и спрессуйте ее с           коробки дифференциала. Снимите стопорное кольцо с оси сателлитов и выпрессуйте ось. Выньте из коробки полуосевые шестерни и сателлиты. Проверьте техническое состояние деталей коробки передач.

Вниманиее! Радиальный зазор в шариковых подшипниках — не более 0,04 мм, в роликовых — 0,07 мм. Обратите внимание на состояние поверхностей осей сателлитов, шестерен, сателлитов и соприкасающейся с ними сферической поверхности коробки дифференциала. Проверьте посадку рычага переключения передач в шаровой опоре. Рычаг дол- жен свободно поворачиваться в опоре, без заеданий, а после утапливания вниз до упора полностью вернуться в исходное положение. Не допускаются ощутимые люфты в шарнире, соединяющем рычаг переключения передач с тягой привода, деформации реактивной тяги привода и повреждения                    защитных чехлов.

Сборку коробки передач произведите в последовательности, обратной разборке. Перед установкой смажьте тонким слоем смазки Литол-24 уплотнения и слоем смазки ШРУС-4 —  втулки  вала вилки выключения сцепления. Заложите смазку ЛСЦ-15 в шаровую опору рычага переключения передач. После установки штока выбора передач в картер сцепления убедитесь, что фланец наконечника шарнира вошел внутрь канавки чехла по всему периметру. После сборки дифференциала осевой зазор шестерни полуоси не должен превышать 0,4 мм, а момент сопротивления вращению шестерен —    10 Н· м. Чтобы полуосевые шестерни не сместились с посадочных мест, при установке дифференциала в картер зафиксируйте одну из них со стороны картера сцепления. Подшипники дифференциала монтируют с предварительным натягом 0,25 мм, который обеспечивается подбором регулировочного кольца

Моменты ты затягивания резьбовых соединений, н· м

Конический винт крепления шарнира тяги привода 6,3….20,1                                                                                      Болт крепления механизма выбора передач ....... 6,4 … 10,3 Болт крепления корпуса рычага переключения передач .........15,7 … 25,5

Гайка крепления хомута тяги привода

и реактивной тяги .................................................................. 15,7 … 25,5

Гайка заднего конца первичного

и вторичного валов ................................................................ 120,8 … 149,2

Выключатель света заднего хода ........................................ 28,4 … 45,3

Болт крепления вилки к штоку ............................... 11,7 … 18,6 Болт крепления ведомой шестерни дифференциала ..... 63,5 … 82,5                                                                                                      Гайка крепления корпуса привода спидометра .......... 4,5 … 7,2 Болт крепления оси рычага выбора передач.......... 11,7 … 18,6 Гайка крепления задней крышки к картеру КП....15,7 … 25,5 Пробка фиксатора вилки заднего хода ...................28,4 … 45,3 Конический винт крепления рычага штока

выбора передач	28,4 … 35

Болт крепления картера сцепления и коробки

передач ..................................................................... 15,7 … 25,5 Пробка сливного отверстия .................................... 28,7 … 46,3