Практическое занятие №3

Тема занятия:  «Механизм газораспределения. Регулировка зазора.»

Цель	занятия:	изучить	практически	устройство газораспределительного механизма (ГРМ), ознакомиться с приемами разборки и сборки.

Оборудование и инструменты: двигатель в сборе на стенде Д-245; комплект основных деталей газораспределительного механизма; плакат «Механизм газораспределения»; лабораторный практикум; отвертки, молотки, плоскогубцы, щупы, набор гаечных ключей.

Теоретический блок. Газораспределительный механизм предназначен для своевременного открытия и закрытия клапанов. Он обеспечивает наполнение цилиндров двигателя горючей смесью или воздухом, выпуск отработавших газов и герметичность камер сгорания.

В конструкции современных автомобильных двигателей внутреннего сгорания применяю два типа механизмов газораспределения: с нижним расположением распределительного вала и верхним расположением клапанов; с верхним расположением распределительного вала и верхним расположением клапанов.

Газораспределительный механизм с нижним расположением распределительного вала и верхним расположением клапанов состоит из

следующих деталей: шестерня привода распредвала, распределительный вал, втулки опорных шеек распредвала, упорный фланец, толкатели, штанги толкателей, коромысла, оси коромысел, регулировочные винты, распорные пружины, впускные и выпускные клапаны, клапанные пружины, тарелки клапанных пружин, направляющие втулки, седла клапанов, маслосъемные колпачки, стопорные полукольца клапанов (сухари).

Конструкция ГРМ имеющего верхнее расположение распределительного вала, отличается от рассмотренного отсутствием толкателей и штанг. Привод распределительного вала осуществляется через ценную передачу, поэтому конструкция ГРМ этого типа включает в себя цепь привода, а также натяжное устройство и успокоитель цени.

Распределительный вал устанавливается в развале блока цилиндров (нижнее расположение) или в головке блока цилиндров (верхнее расположе- ние). Коромысла крепятся на осях коромысел, расположенных в головке (или головках) блока. Клапаны устанавливаются в направляющих втулках головки блока. Подвеска клапана в головке блока осуществляется посредством клапанной пружины, опорных тарелок и стопорных полуколец (сухарей). Конструкция некоторых двигателей предусматривает использование в подвеске каждого клапана по две клапанные пружины, имеющие разное направление витков. Наличие двух пружин - страховка на случай поломки одной из них, а разное направление витков предотвращает вхождение витков пружин друг в друга.

Тарелка впускного клапан имеет больший диаметр, чем тарелка выпускного. Это необходимо для обеспечения лучшего наполнения цилиндров воздухом или горючей смесью.

## Подготовить конспект и перейти к выполнению практической части лабораторно – практической работы.

## Порядок выполнения работы:

Заполните технологическую карту (Двигатель Д-245).

| Операция | Технология выполнения | Инструмент |
| --- | --- | --- |
| 1. Снятие головки блока цилиндров. | 1.1 Отвернуть гайки крепления головки блока цилиндров. 1.2 Снять головку со шпилек блока. 1.3 Снять прокладку головки блока. |  |
| 2. Снятие клапанов первого цилиндра. | 2.1Снять коромысла клапанов 1-го ци- линдра. 2.2 С помощью специального приспо- собления сжать клапанную пружину. 2.3 Извлечь сухари из паза клапана. 2.4 Плавно разжать клапанную пружину 2.5 Снять со стержня клапана опорную шайбу и клапанные пружины 2.6 Извлечь клапан из втулки |  |
| 3. Осмотр клапанов на наличие прогаров и повреждений, подготовка заключения об исправности клапанов: впускной , выпускной . Измерение диаметров тарелок впускного и выпускного клапанов, оформление результатов замеров: впускной _ мм, выпускной мм. |
| 4. Установка клапанов в головке. | 4.1Вставить клапан во втулку. 4.2Установить на стержень клапана пружины, маслосъемные колпачки и верхнюю опорную шайбу. 4.3Сжать клапанные пружины. 4.4Вставить сухари в паз клапана. 4.5Разжать пружины, проследив, чтобы сухари вошли в шайбу без перекосов. 4.6Установить коромысла на ось. |  |
| 5. Сборка шатунно- поршневой группы. | 5.1Поворачивая коленвал, установить поршень первого цилиндра в ВМТ на такте сжатия (оба клапана закрыты). 5.2Ослабить затяжку контргайки регу лировочного винта. 5.3Вставить щуп (0,3 мм) между торцом стержня клапана и коромыслом. 5.4Поворачивая регулировочный винт, установить требуемый зазор (щуп дол- жен перемещаться с усилием от руки). 5.5.Удерживая регулировочный винт, затянуть контргайку. |  |

## Задания для отчета

- обозначьте	в	соответствии	с	нумерацией	(1-14)	детали газораспределительного механизма (рис.1.)

- Обозначьте, согласно указателю (рис.2), номер детали клапанного механизма, соответствующий подрисуночной подписи.

Рис.2. Клапанный механизм:

1 - клапан; 2 -тapeлка пружин; 3 - сухари; 4 - втулка сухарей; 5 - пружины; 6 - опорная шайба пружин, 7 - направляющая втулка клапана

## Письменно ответьте на следующие контрольные вопросы

- Перечислите основные детали газораспределительного механизма.

- Какой тип газораспределительного механизма применен на изучаемом в данной работе двигателе?

- Опишите последовательность передачи воздействия от распределительного вала на клапан, в ГРМ изучаемого в данной работе двигателя:

- Опишите порядок демонтажа (снятия) и монтажа (установки) коромысел.

Опишите последовательность регулировки теплового зазора клапанов.

Задание на дом

Составьте отчет по практическому занятию №3.

Отчет состоит из:

Тема занятия

Цель занятия

Заполненной технологической карты

Задания 1

Задания 2

Ответы на контрольные вопросы

Вывод

Выполненное задание присылать на адрес электронной почты saschabgsha1981@yandex.ru  с пометкой в теме письма:

ПЗ 3 ФИО гр.31