Практическое занятие №4

Тема занятия:  «Проверка технического состояния системы охлаждения. Замена охлаждающей жидкости»

Цель занятия: изучить практически общее устройство жидкостной системы охлаждения, устройство приборов системы охлаждения, ознакомиться с приемами разборки и сборки.

Оборудование и инструменты: двигатель в сборе на стенде ЗМЗ-53; комплект приборов жидкостной системы охлаждения; плакат «Жидкостная система ох- лаждения»; лабораторный практикум; отвертки, набор гаечных ключей; линейка, рейка, электроплитка, термометр, индикатор.

Теоретический блок. Система охлаждения предназначена для поддер- жания оптимального температурного режима работы двигателя путем регулируемого отвода теплоты от нагретых деталей. В конструкции современных автомобильных двигателей внутреннего сгорания применяются жидкостные системы охлаждения закрытого типа с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости.

Жидкостная система охлаждения состоит из следующих элементов: ру- башка охлаждения, термостат, верхний и нижний патрубки, радиатор, крышка заливной горловины радиатора с паровоздушным клапаном, расширительный бачок, центробежный насос, вентилятор, краны слива охлаждающей жидкости, датчик и указатель температуры охлаждающей

жидкости, шторка или жалюзи радиатора.

Жидкостная система охлаждения действует следующим образом. Жид- кость контактирует с нагретыми деталями и охлаждает их. Нагретая жидкость под действием насоса поступает в радиатор. Проходя через трубки сердцевины радиатора, жидкость охлаждается. Для увеличения интенсивности охлаждения через сердцевину радиатора вентилятором просасывается атмосферный воздух. Шторка или жалюзи радиатора регулируют поток воздуха, проходящего через радиатор, т е. регулируют интенсивность охлаждения жидкости.

При температуре охлаждающей жидкости менее 75-80 °С клапан термостата закрыт и жидкость циркулирует, минуя радиатор, по малому кругу (рубашка охлаждения - термостат - жидкостной насос - рубашка охлаждения). При достижении температуры охлаждающей жидкости 75-80

°С клапан термостата открывается и жидкость начинает циркулировать по большому кругу (рубашка охлаждения - термостат - верхний патрубок - радиатор - нижний парубок - жидкостной насос - рубашка охлаждения).

Исправный термостат должен начинать открываться при температуре охлаждающей жидкости 75-80 °С, а полностью открыться при 80-85 °С, начать закрываться при 82-85 °С, а полностью закрыться при 75-78 °С.

Регулировка натяжения ремня вентилятора осуществляется в следующей последовательности: отпустить болт на планке генератора; отклонив монтировкой генератор до необходимого натяжения ремня, затянуть болт на планке генератора Нормативный прогиб при нормальном натяжении ремня привода вентилятора должен составлять: на двигателе 3M3- 53 - 10-15 мм; на двигателе ЗИЛ-130 - 5-8 мм; на двигателе КамАЗ-740 - 15— 20 мм.

## Подготовить конспект и перейти к выполнению практической части лабораторно – практической работы.

## Порядок выполнения работы:

Заполните технологическую карту(двигатель ЗМЗ-53).

| Операция | Технология выполнения | Инструмент |
| --- | --- | --- |
| 1. Разборка насоса. | Ослабить натяжение ремня привода вентилятора. Отвернуть болты крепления и снять вентилятор и шкив его привода. Отвернуть болты крепления и снять переднюю крышку насоса вместе с крыльчаткой и прокладкой. Визуально проверить внутреннюю полость насоса и крыльчатку с целью определения повреждений. |  |
| 2. Сборка насоса. | 2.1. Выполнить сборочные операции, обратные операциям 1.4, 1.3,1.2,1.1. |  |
| 3. Снятие термостата | Отвернуть гайки крепления шпилек верхнего патрубка к головке блока Снять патрубок с двигателя. Извлечь термостат из полости. |  |
| 4. Проверка исправности термостат. | Поставить ванну с водой на электроплитку и поместить в нее термостат. Нагревать, перемешивая воду, и контролировать термометром ее температуру. Определить с помощью индикатора и термометра моменты и температуру начала и окончания открытия клапана термостата. Отключить плитку. Определить моменты начала и окончания закрытия клапана термостата и соответствующие значения температуры жидкости. |  |
| 5. Установка термостата. | 5.1. Выполнить сборочные операции, обратные операциям 3.3, 3.2, 3.1.. |  |
| 6. Проверка и регулирование натяжения ремня привода вентилятора. | Приложить рейку к шкивам вентилятора и генератора. Установить линейку перпендикулярно рейке на равном расстоянии от шкивов вен- тилятора и генератора. Нажать линейкой на ремень с усилием 40 Н (~ 4 кг); определить по линейке прогиб ремня и сравнить с нормативом. Отрегулировать натяжение ремня. |  |

## Задания для отчета

- Обозначьте	в	соответствии	с	нумерацией	(1-10)	детали	приборов жидкостной системы охлаждения (рис. 1.)

Рис. 1 Схема системы охлаждения

- Обозначьте, согласно указателю (рис. 2), номер детали термостата, соответствующий подрисуночной подписи.

Рис. 2. Термостат:

1- корпус; 2 - основной клапан; 3 - боковой (вспомогательный) клапан; 4 - гофрированный стакан; 5 - шток; 6 – коробка

## Письменно ответьте на следующие контрольные вопросы:

- Перечислите основные приборы жидкостной системы охлаждения

- Опишите последовательность циркуляции охлаждающей жидкости по малому' кругу:

- Опишите последовательность циркуляции охлаждающей жидкости по большому кругу:

- Опишите	последовательность	проверки	и	регулировки	натяжения ремня привода вентилятора:

- К каким последствиям может привести слабое натяжение ремня привода вентилятора?

Задание на дом

Составьте отчет по практическому занятию №4.

Отчет состоит из:

Тема занятия

Цель занятия

Заполненной технологической карты

Задания 1

Задания 2

Ответы на контрольные вопросы

Вывод

Выполненное задание присылать на адрес электронной почты saschabgsha1981@yandex.ru  с пометкой в теме письма:

ПЗ 4 ФИО гр.31