Практическое занятие №9

Тема занятия:  «Проверка и работоспособность сцепления.»

Цель занятия: изучить практически устройство сцепления, устройство механического привода сцепления, ознакомиться с приемами частичной раз- борки и сборки муфты сцепления.

Оборудование и инструмент: двигатель автомобиля в сборе со сцеплением на стенде, комплект деталей сцепления, муфта сцепления с центральной диафрагменной пружиной, макет механического привода сцепления, плакат «Сцепление», набор гаечных ключей, отвертки, лабораторный практикум.

Особые правила техники безопасности. При демонтаже кожуха сцепления и нажимного диска (в сборе с опорным) их следует придерживать во избежание падения на ноги.

Теоретический блок. Сцепление предназначено для кратковременного разъединения двигателя и трансмиссии при переключении передач и плавного их соединения при трогании автомобиля с места.

Сцепление автомобилей состоит из двух частей: муфты сцепления и механизма выключения сцепления.

Муфта сцепления состоит из кожуха сцепления, ведущего диска (маховика), ведомого диска, нажимного диска, нажимных пружин, отжимных рычагов.

Нажимной диск крепится болтами к маховику. Ведомый диск устанавливается на шлицах первичного вала коробки передач. Между нажимным диском и кожухом сцепления (опорным диском) по окружности размещены нажимные пружины, которые через нажимной диск фиксируют ведомый диск между маховиком и нажимным диском. На некоторых автомобилях применяется механизм сцепления с центральной диафрагменной пружиной, которая выполняет одновременно функции нажимных пружин и отжимных рычагов. В выштамповке диафрагменной пружины расположены 18 лепестков, которые являются одновременно упругими элементами и отжимными рычагами. Диафрагменная пружина крепится на кожухе сцепления, а ее наружный край передает сжимающее усилие на нажимной диск.

Ведомый диск состоит из ступицы, дисков, демпферного устройства, демпферных пружин, пальцев, скрепляющих диски демпферного устройства, волнистых пружин, приклепанных к диску демпферного устройства, фрикционных накладок и гасителя крутильных колебаний. Ведомый диск сцепления выполнен раздельно со ступицей, крутящий момент на которую передается через демпферные пружины. Они расположены в окнах ступицы и дисков демпферного устройства и скреплены через вырезы в ступице пальцами. К диску прикреплены волнистые пружины с двумя фрикционными накладками. Ведомый диск имеет гаситель крутильных колебаний, выполненный в виде пружины, прижимающей диск к ступице с некоторым усилием.

Конструкция двухдискового сцепления отличается от однодискового наличием второго ведомого диска и промежуточного диска, устанавливаемого между ведомыми.

Механический привод (рис. 60) состоит из педали 1, пружины 10, возвращающей педаль в исходное положение, системы тяг и рычагов.

## Подготовить конспект и перейти к выполнению практической части лабораторно – практической работы.

## Порядок выполнения работы:

Заполните технологическую карту

| Операция | Технология выполнения | Инструмент |
| --- | --- | --- |
| 1. Снятие и частичная разборка сцепления. | 1.1.Отсоединить вилку выключения сцепления от штока привода. 1.2.Отвернуть гайки крепления и снять картер сцепления. 1.3.Отвернуть болты крепления опорного диска к маховику и снять нажимной (в сборе с опорным) и ведомый диски. |  |
| 2. Изучение | 2.1. Используя плакат и частично |  |
| устройства | разобранную муфту сцепления, изучить |  |
| муфты | её устройство. |  |
| сцепления. | 2.2. Определить и записать тип |  |
|  | изучаемой муфты сцепления (см. |  |
|  | контрольный вопрос № 1). |  |
|  | 2.3. Записать перечень деталей |  |
|  | изучаемой муфты сцепления (см. |  |
|  | контрольный вопрос № 2). |  |
|  | 2.4. Используя плакат и ведомый диск |  |
|  | сцепления, изучить его устройство. |  |
|  | 2.5. Записать перечень деталей |  |
|  | ведомого диска (см. контрольный |  |
|  | вопрос № 3). |  |
|  | 2.6. Изучить устройство муфты |  |

|  | сцепления с центральной диафрагменной пружиной и записать перечень её деталей (см. контрольный вопрос № 4). 2.7. Выявить и записать различия в конструкции муфт сцепления с периферийными цилиндрическими пружинами и с центральной диафрагменной пружиной (см. контрольный вопрос № 5). |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Сборка муфты сцепления. | Выполнить сборочные операции, обратные операциям 1.3, 1.2, 1.1. |  |
| 4. Изучение | 4.1. Используя плакат, макет и |  |
| устройства | механический привод, изучить его |  |
| механического | устройство. |  |
| привода | 4.2. Записать перечень деталей |  |
| сцепления. | механического привода сцепления (см. |  |
|  | контрольный вопрос № 6). |  |
|  | 4.3. Разобрать механический привод |  |
|  | (отсоединить тягу от педали и толкатель |  |
|  | от вилки выключения, поэлементно |  |
|  | разобрать систему тяг и рычагов). |  |
|  | 4.4. Собрать механический привод. |  |

## Задания для отчета

- Обозначьте в соответствии с нумерацией детали сцепления (рис.1).

Рис.1 Детали сцепления

- Обозначьте, согласно указателю (рис.2), номер детали механического привода сцепления, соответствующий подрисуночной подписи.

Рис. 2. Схема гидравлического привода сцепления:

1- педаль;2- выжимной подшипник;3- вилка выключения сцепления; 4- возвратная пружина;5- вал;6- тяга;7– рычаг

## Письменно ответьте на следующие контрольные вопросы:

- Запишите тип изученной Вами муфты сцепления.

- Перечислите детали, изученной Вами муфты сцепления.

- Перечислите детали ведомого диска.

- Перечислите детали муфты сцепления с центральной диафрагменной пружиной:

- Перечислите различия в конструкции муфт сцепления с периферийными цилиндрическими пружинами и с центральной диафрагменной пружиной.

- Перечислите детали механического привода сцепления.

Задание на дом

Составьте отчет по практическому занятию №9.

Отчет состоит из:

Тема занятия

Цель занятия

Заполненной технологической карты

Задания 1

Задания 2

Ответы на контрольные вопросы(письменно)

Вывод

Выполненное задание присылать на адрес электронной почты saschabgsha1981@yandex.ru  с пометкой в теме письма:

ПЗ 9 ФИОгр.31