Задания по производственной практике на 9 июня 2020г.

Выполнение работ связанных с разборкой и сборкой деталей системы смазки ДВС.

СИСТЕМЫ  СМАЗКИ ДВИГАТЕЛЕЙ.

Правила безопасного выполнения работы. Во время работы пользуйтесь рекомендуемыми съемниками, оправками и приспособлениями. Работы по проверке термостата необходимо проводить в присутствии преподавателя. Руководствуйтесь общими правилами безопасного выполнения работ.

Последовательность выполнения работы. Повторите устройство систем смазывания и вентиляции двигателей.

Изучите устройство смазочной системы по плакату и найдите приборы системы смазывания на двигателе. Снимите с двигателя маслоприемник, масляный насос с редукционным клапаном, привод насоса, масляный фильтр с перепускным клапаном, датчик давления масла. Разберите масляный насос, изучите его устройство, определите техническое состояние и соберите.

Изучите устройство системы вентиляции картера по плакату и найдите на двигателе элементы системы (вытяжной шланг, воздухоочиститель, впускной трубопровод, сапун, пламегаситель, маслоотделитель и (т. д.).

Масляный насос соберите в порядке, обратном разборке, руководствуясь чертежами этих приборов.

Установите снятые приборы на двигатель. При затягивании резьбовых соединений пользуйтесь рекомендациями автозаводов. Наведите порядок на рабочих местах. Ответьте на вопросы в конце задания.

Оборудование и инструмент. Двигатели ВАЗ-2110, ЗМЗ-4062.10,

«Зитек-E» с отдельной головкой блока и поршнем в сборе с шатуном, ЯМЗ-238ДЕ2, КАМАЗ-740.13-260 без приборов систем питания, электрооборудования, установленные на поворотных стендах. Двигатель ВАЗ-2110: стандартный набор ключей;

С помощью приспособления снимите масляный фильтр. Отсоедините от патрубков на крышке головки блока и на блоке цилиндров шланг системы вентиляции картера. Выньте указатель уровня масла и снимите датчик уровня масла. Поверните двигатель картером вверх и снимите его. Снимите маслоприемник и масляный насос. Отсоедините от патрубков на крышке головки блока и на блоке цилиндров шланги системы вентиляции картера и сни- мите крышку. Отверните болты крепления корпуса маслоочистителя и снимите корпус и сетку.

Перед разборкой масляного насоса осторожно зажмите его в                                                        тисках. Выверните винты крепления крышки  к  корпусу  насоса                   (рис. 1.29) и извлеките ведомую и ведущую шестерни. Разберите редукционный клапан. Проверьте техническое состояние деталей помпы и масляного насоса.

Рис. 1.29. Элементы масляного насоса:

1 — корпус насоса; 2 — ведомая шестерня; 3 — ведущая шестерня; 4 — редукционный клапан; 5 — пружина клапана; 6 — пробка; 7 — уплотнительное кольцо; 8 — передний сальник коленчатого вала; 9 — крышка насоса; 10 — уплотнительное кольцо; 11 — маслоприемник

Внимание! При нагрузке 50 Н осевой зазор в подшипнике помпы не должен превышать 0,13 мм. Трещины и деформа ции корпуса насоса не допускаются.

Крышка масляного насоса в зоне прилегания шестерен не должна иметь следов выработки, рабочие поверхности корпуса

насоса не должны иметь царапин и следов износа (рис. 1.30). Предельно допустимый  зазор  для  ведущей  шестерни  —  0,12 мм, ведомой шестерни — 0,15 мм. Длина пружины редук- ционного клапана в свободном состоянии должна равняться 44,72мм, при нагрузке 40Н-31,7мм.

Соберите масляный насос в порядке, обратном разборке. При сборке масляного насоса смажьте поверхность наружного диаметра сальника моторным маслом и запрессуйте его в крышку до упора. Смажьте шестерни, корпус в зоне шестерен, уплотнительное резиновое кольцо трубки маслоприемника и детали редукционного клапана. Осторожно закрепите крышку в тисках, установите шестерни фасками на вершинах зубьев внутрь корпуса и затяните винты крепления корпуса к крышке. Соберите редукционный клапан. Шестерни насоса после сборки должны вращаться плавно, без заеданий и рывков.

Установите снятые с двигателя узлы и агрегаты.

Рис. 1.30. Корпус масляного насоса с указанием значений предельных износов

Двигатель ЗМЗ-406. Переверните двигатель масляным картером вверх и снимите картер. Отверните болт крепления держателя масляного насоса на третьей крышке коренного подшипника. Отверните остальные болты крепления масляного насоса, снимите его и шестигранный вал привода насоса. Выверните болты крепления водяного насоса  к крышке цепи и снимите насос. Отверните болты крепления крышки привода масляного насоса и снимите ее. Отверните гайку ведущей шестерни привода масляного насоса и снимите шестерню в сборе с гайкой. Снимите масляный фильтр. Выверните из блока цилиндров сливной кран. Выверните датчики давления масла и аварийного давления масла, расположенные в масляной магистрали с левой стороны головки цилиндров. Демонтируйте датчики перегрева охлаждающей жидкости и температуры, ввернутые    в корпус термостата, и датчик вентилятора, расположенный в радиаторе. Выверните пробки масляных каналов и проверьте чистоту каналов с помощью проволоки. Проследите пути движения масла, циркуляции охлаждающей жидкости и вентиляции картера.

Перед сборкой масляного насоса смажьте моторным маслом плунжер редукционного клапана и шестерни. Приверните прием- ный патрубок к корпусу насоса (момент затягивания — 14 … 18 Н· м). Проверьте легкость вращения шестерен в сборе с валиком.

Установите на двигатель демонтированные детали в порядке, обратном разборке, в соответствии со сделанными при разборке пометками.

Моменты затягивания резьбовых соединений, Н· м

Болт крепления водяного насоса к  крышке цепи	14 … 18

Болт крепления приемного патрубка к масляному насосу	14 … 18

Болт крепления масляного картера	12 … 18

Двигатель «Зитек-E». Снимите масляный фильтр, поддон картера и крышку головки блока. Снимите маслозаборник. Отверните болты крепления насоса к блоку цилиндров и снимите его. Снимите крышку насоса, обратив внимание на расположение меток на его роторах. Извлеките роторы из корпуса насоса. Выверните пробку и извлеките пружину и плунжер редукционного клапана. Снимите датчик давления двигательного масла (расположен на блоке рядом с масляным фильтром). Найдите на шатуне форсунку для охлаждения поршня. Выясните, как устроен клапан ее открытия. Осмотрите головку блока. Найдите расположенный в центральной части головки клапан, удерживающий масло в масляных магистралях головки при остановке двигателя. Обратите внимание на отверстие в нем, предназначенное для удаления воздуха после запуска двигателя. Осмотрите клапанную крышку и выясните, как осуществляется отвод картерных газов. Проверьте техническое состояние сборочных единиц. Зазор между роторами масляного насоса — 0,23 мм. Сопрягаемая с поддоном поверхность насоса должна равномерно выступать за поверхность блока на 0,3 … 0,8 мм.

Соберите детали и установите их на двигатель. При установке масляного насоса поверните внутренний ротор для  зацепления  его со шлицами вала.

Двигатель ЯМЗ-238ДЕ2. Переверните двигатель на стенде и отверните болты крепления масляного картера. Отверните масляный насос в сборе с всасывающим патрубком и маслозаборником. Отсоедините трубки радиаторной и нагнетающей секций насоса. Снимите с двигателя и разберите фильтр центробежной очистки и масляный фильтр. Найди- те редукционный, предохранительный перепускной и дифферен- циальные клапаны (рис. 1.35). Найдите на двигателе элементы  сстемы вентиляции картера. Определите техническое состояние сборочных единиц.

Внимание! Задиры и выработка на поверхности текстоли- товой шайбы не допускаются. Боковой зазор между зубьями промежуточной шестерни привода насоса и шестерней ко- ленчатого вала должен находиться в пределах 0,25 … 0,37 мм (устанавливается с помощью регулировочных прокладок тол- щиной 0,3 мм). Наличие трещин на деталях не допускается.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ.

- Сравните порядок установки привода масляного насоса в различных моделях двигателей.

- Сравните порядок регулирования натяжения ремней привода вспомогательных агрегатов у различных двигателей.

- У какого двигателя смазочная система наиболее прогрессивная?

- Какой тип вентиляции картерных газов использован в рассмотренных двигателях?