Ответы высылаем на общую почту: studentkmak@mail.ru

В файле укажите дисциплину, фамилию и инициалы студента, дату урока.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ

Тема « Наблюдение действия магнитного поля на проводник с током».

Цель занятия: Исследовать взаимодействие тока с постоянным магнитом.

Краткая теория:

Магнитное поле действует с силой на проводник с током. Закон, определяющий силу, действующую на проводник, был установлен в 1820г. французским физиком А. Ампером.

Закон Ампера:  ,

где  – сила Ампера,

– модуль вектора магнитной индукции,

–  сила тока в проводнике,

– длина отрезка проводника,

– угол между направлениями тока и магнитной индукции.

Направление силы Ампера определяется по правилу левой руки:

Если левую руку расположить так, чтобы линии магнитной индукции В входили в ладонь, четыре вытянутых пальца были направлены по току, а отогнутый на девяносто градусов большой палец покажет направления действия силы на проводник.

На рис. приведена схема необходимо ответить на ряд вопросов.

- В какую сторону отклоняется проводник при замыкании ключа?

- Почему происходит отклонение проводника?

- Что происходит с проводником при размыкании ключа? Почему?

- В какую сторону отклоняется проводник при замыкании ключа в другую сторону?

- Почему это происходит?

# Text boxes

B

S

N

K

A