Ответы высылаем на общую почту: studentkmak@mail.ru

В файле укажите дисциплину, фамилию и инициалы студента, дату урока.

Лабораторная работа

Тема « Изучение явления электромагнитной индукции».

Цель занятия: изучить на опыте явление электромагнитной индукции.

Приборы и материалы: катушка индуктивности, магнит, катушка индуктивности с сердечником, виток с лампочкой, ключ, соединительные провода.

Порядок выполнения работы:

  - 1.  Инструкция по технике безопасности.

  - 2. Катушку индуктивности соединить с гальванометром и в катушку вдвинуть (выдвинуть)  магнит (рис. 1).

  - 3.  Повторить опыт, изменив скорость движения магнита.

  - 4.  Изменить полярность магнита и повторить опыт.

  - 5.  Повторить опыт с двумя магнитами, сложенными сначала одноимёнными, а потом разноименными полюсами.

6. Катушку индуктивности с сердечником включить в сеть переменного ток и в поле  сердечника внести виток с лампочкой (рис. 2).

  - 7.  Сделать вывод.

Рисунок 1                                                                    Рисунок 2

Отчёт о выполнении:

Вывод: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________