Задние №1

Тема  :  Подготовка к работе  косилок.

Цель:  Овладеть  практическими  навыками  подготовки  к  работе  косилок,   согласно  инструкционной   карты.

В  отчете  привести  ответы  на  контрольные  вопросы. Вычертить  схему   режущего   аппарата  косилки  КРН-2,1  (А.Н.Устинов  «Сельскохозяйственные  машиы»   стр.50

Контрольные  вопросы:

- Из каких  частей  состоит  режущий  аппарат  косилки  и их  назначение?

- Как  проверить, что  правильно  отрегулирована  длина  шатуна?

- Как  определить  забег  наружного  башмака?

- Как  регулируется  зазор  между  сегментами  и противорежущими   пластинами?

- Как  регулируется  высота  среза  и  наклон  пальцевого  бруса?

- Возможные  поломки  шатуна  режущего  аппарата?

- Особенности   устройства  Косилок  КПС-5Г  и КНР -2,1.

Ответить  на  вопросы  1,2,3,4 ,7   Теста  №6

К теме  «машины для  уборки  трав»

| № | Задание | Ответы |
| --- | --- | --- |
| 1 | По назначению косилки делят на 3 группы | а\обычные только для скашивания трав б\косилки - плющилки в\косилки измельчители |
| 2 | По количеству режущих аппаратов косилки бывают | а\однобрусные б\двухбрусные в\трехбрусные г\пятибрусные |
| 3 | Какой рабочий орган косилки КНР-2,1 непосредственно передает движение ножу? | а\ведущий шкив б\ведомый шкив в\шпренгель г\шатун |
| 4 | Чем регулируется высота косилки КНО-2,1 ? | а\башмаками б\пружиной в\гидросистемой трактора |

- Для  регулировки  ножа  косилки  КНР-2,1  делают  следующее ______________.Для  того  чтобы  забег  наружного  башмака  составил ____мм, необходимо_________. В  поднятом положении  расстояние от центров  сферических  шарниров горизонтальных тяг до земли должно быть ___мм.  Это  регулируют______.