Практическое занятие №20

Тема занятия:  «Устройство пневматического привода тормозных механизмов.»

Цель	занятия:	изучить	практически	общее	устройство

пневматического привода тормозных механизмов, устройство компрессора, тормозного крана и тормозной камеры, ознакомиться с приемами частичной разборки и сборки приборов пневматического привода тормозных механизмов.

Оборудование и инструмент: шасси автомобиля в сборе с пневматическим приводом тормозных механизмов на стенде, компрессор в сборе, тормозной кран в сборе, тормозная камера в сборе, тормозной кран в разрезе, тормозная камера с энергоаккумулятором в разрезе, набор гаечных ключей, комплект, отвертки, тиски, плакат «Пневматический привод тормозных механизмов», лабораторный практикум.

Особые правила техники безопасности. При разборке тормозной камеры и тормозного крана быть осторожным во избежание вылета пружин.

Теоретический блок. Схема модернизированного пневматического привода состоит из пяти независимых контуров. Компрессор, регулятор давления, предохранитель от замерзания и защитные клапаны являются общими для всех пяти контуров, пройдя через них, воздух разделяется по пяти контурам: I. Контур привода тормозных механизмов передних колес (воздушный баллон - трубопроводы - нижняя секция тормозного крана - клапан ограничения давления - тормозные камеры передних колес). II. Контур привода тормозных механизмов задних колес (воздушный баллон - трубопроводы - верхняя секция тормозного крана - автоматический регулятор тормозных сил тормозные камеры задних колес с пружинными энергоаккумуляторами). III. Контур привода механизмов стояночной и запасной тормозных систем (воздушные баллоны - тормозной кран стояночного тормоза - ускорительный клапан - двухмагистральный клапан - цилиндры с пружинными энергоаккумуляторами, объединенными с тормозными камерами задних колес). IV. Контур привода механизма

вспомогательной тормозной системы и питания потребителей сжатого воз- духа в автомобиле (пневматический кран управления - трубопроводы - цилиндры привода заслонок выпускных трубопроводов - цилиндр выключения подачи топлива). V. Контур системы пневматического аварийного растормаживания стояночного тормоза (кран аварийного растормаживания, подключенный к тройному защитному клапану).

Компрессор состоит из картера блока цилиндров, головки блока нагнетательных и впускных клапанов, шатунно-поршневой группы, коленвала, шкива привода.

Тормозной кран состоит' из корпуса рычага, резинового упругого эле- мента верхнего поршня, ускорительного поршня, малого поршня, клапанов, толкателей поршней, возвратных пружин поршней, шпильки с толкателем.

Тормозная камера переднего колеса состоит из корпуса крышки, диафрагмы, штока и пружины. Тормозные камеры задних колес кроме камеры имеют в своей конструкции энергоаккумуляторы, соединенные с камерами. Энергоаккумулятор состоит из корпуса, поршня с манжетой, силовой пружины, толкателя, винта механического растормаживания.

## Подготовить конспект и перейти к выполнению практической части лабораторно – практической работы.

## Порядок выполнения работы:

Заполнить технологическую карту

| Операция | Технология выполнения | Инструмент |
| --- | --- | --- |
| 1. Изучение устройства компрессора. | Отвернуть болты и снять головку блока. Снять поддон картера компрессора. Используя плакат и частично разобранный компрессор, изучить его устройство. 14. Записать перечень деталей компрессора (см. контрольный вопрос № 1). Частично разобрать регулятор давления и, используя плакат, изучить его устройство. Записать детали регулятора давления (см. контрольный вопрос № 2) Собрать регулятор давления и компрессор. |  |
| 2. Изучение устройства тормозного крана. | Отвернуть болты и снять крышки корпуса. Отвернуть болты и разъединить части корпуса. Используя плакат, разрез и частично разобранный тормозной кран, изучить его устройство. Записать перечень деталей тормозного крана (см. контрольный вопрос № 3). |  |
| 3. Изучение устройства тормозных камер. | Отвернуть гайки, стягивающие половины камеры. Разъединить половины корпуса камеры Извлечь пружину со штоком и диафрагмой. Используя плакат и разобранную камеру, изучить ее устройство. Записать детали тормозной камеры (см. контрольный вопрос № 4). Собрать тормозную камеру. Используя плакат и разрез тормозной камеры с энергоаккумулятором, изучить ее устройство. Записать перечень деталей тормозной камеры с энергоаккумулятором (см. контрольный вопрос № 5). |  |

## Задания для отчета

- Обозначьте в соответствии с нумерацией детали и приборы пневматического привода тормозных механизмов (рис.1).

Рис.1. Схема пневматического привода тормозных механизмов.

- Обозначьте, согласно указателю (рис.2) номер детали тормозной камеры с энергоаккумулятором, соответствующий подрисуночной подписи.

Рис.2. Тормозная камера с энергоаккумулятором:

1- цилиндр;2- поршень с манжетой;3- пружина энергоаккумулятора; 4 - винт;

5- трубка;6- толкатель;7- подпятник;8- шток,9 - корпус камеры; 10-диафрагма;11 - диск; 12 - фланец цилиндра

## Письменно ответьте па следующие контрольные вопросы.

- Перечислите детали компрессора:

- Перечислите детали изученного Вами регулятора давления:

- Перечислите детали изученною Вами тормозного крана:

- перечислите детали тормозной камеры:

- Перечислите детали тормозной камеры с энергоаккумулятором:

Задание на дом

Составьте отчет по практическому занятию №20.

Отчет состоит из:

Тема занятия

Цель занятия

Заполненной технологической карты(какой инструмент?)

Задания 1

Задание 2

Вывод

Учебник лабораторного практикума отправлен в предыдущих ПЗ

Выполненное задание присылать на адрес электронной почты saschabgsha1981@yandex.ru  с пометкой в теме письма:

ПЗ 20 ФИОгр.31