Практическое занятие №5

Тема занятия:  «Проверка технического состояния системы охлаждения. Замена охлаждающей жидкости»

Цель занятия: изучить практически общее устройство смазочной системы, ознакомиться с приемами разборки и сборки.

Оборудование и инструмент: двигатель Д-245, укомплектованный приборами смазочной системы (на стенде); комплект приборов смазочной системы; разрез центробежного масляного фильтра; плакат «Смазочная система»; набор гаечных ключей, отвертки, ветошь; лабораторный практикум.

Теоретический блок. Смазочная система двигателя предназначена для подвода масла к трущимся деталям, что уменьшает трение, износ и потери мощности на преодоление трения, а также для частичного охлаждения деталей и отвода от них продуктов износа.

Смазочная система автомобильного двигателя внутреннего сгорания состоит из следующих деталей и механизмов: резервуар для масла (поддон картера); маслоприемник с сетчатым фильтром; масляный насос шестеренчатого типа; масляный радиатор; фильтры грубой и тонкой очистки (поглощающего типа); центробежный фильтр; масляные магистрали и каналы; клапаны (предохранительный, перепускной и сливной); щуп для

определения уровня масла в системе; датчик и указатель давления масла в системе; вентиляция картера (сапун); маслозаливная горловина.

В конструкции современных ДВС применяется комбинированный тип смазочной системы, при котором наиболее нагруженные детали смазываются под давлением, а остальные разбрызгиванием и самотеком. Под давлением смазываются подшипники коленчатого вала, распределительного вала, самотеком клапаны, цепь привода распредвала, разбрызгиванием (фонтанированием) - зеркало цилиндра, юбка поршня и другие детали.

При засорении фильтров срабатывает перепускной клапан и масло попадает в систему неочищенным (минуя фильтры). Это ведет к быстрому износу деталей двигателя. Поэтому надо периодически проверять и при необходимости заменять (или очищать) фильтрующие элементы. По мере износа зубьев и стенок насоса уменьшается подача и давление масла в системе. Периодический контроль работоспособности насоса путем замера давления на выходе из насоса при работающем двигателе, а также визуальная проверка и замер зазора между торцами зубьев шестерен и стенками корпуса при разборке насоса очень важны.

Масляный насос, обеспечивающий циркуляцию и создающий давление масла в системе, состоит из корпуса, крышки, уплотняющих деталей; вала ве- дущей шестерни, ведущей шестерни, оси ведомой шестерни, ведомой шестерни.

Масляный фильтр предназначен для очистки масла от посторонних механических примесей. Фильтр поглощающего типа состоит из корпуса, колпака, уплотняющих деталей, осевого болта (или центрального стержня), фильтрующего элемента и сливной пробки. Центробежный фильтр состоит из оси ротора, жиклеров, поддона, ротора, колпака ротора, кожуха, фильтрующей сетки, трубок и каналов подвода и отвода масла, крепежных деталей.

## Подготовить конспект и перейти к выполнению практической части лабораторно – практической работы.

## Порядок выполнения работы:

Заполните  технологическую карту (двигатель Д-245).

| Операция | Технология выполнения | Инструмент |
| --- | --- | --- |
| 1. Изучите | 1.1. Отвернуть болт крепления колпака. |  |
| устройства | 1.2. Отсоединить от корпуса колпак |  |
| масляных | вместе с фильтрующим элементом, |  |
| фильтров | уплотнениями и поджимными |  |
| поглощающего | пружинами. |  |
| типа. | 1.3. Используя плакат и разобранный |  |
|  | фильтр, изучить его устройство и запи- |  |
|  | сать перечень деталей (см. контрольный |  |
|  | вопрос № 1). |  |
|  | 1.4. Установить на центральный стер- |  |
|  | жень корпуса фильтрующий элемент с |  |
|  | уплотнениями и пружинами. |  |
|  | 1.5. Установить колпак в пазы корпуса. |  |
|  | 1.6. Завернуть болт крепления колпака. |  |
| 2. Изучение | 2.1. Отвернуть гайку крепления кожуха |  |
| устройства | и снять кожух. |  |
| центробежного | 2.2. Отвернуть гайку крепления колпака |  |
| масляного | и снять колпак. |  |
| фильтра. | 2.3. Снять пластмассовую вставку, |  |
|  | сетчатый фильтр и прокладку. |  |
|  | 2.4. Используя плакат, разрез фильтра и |  |
|  | разобранный фильтр, изучить его уст- |  |
|  | ройство и записать перечень деталей |  |
|  | (см. контрольный вопрос № 2). |  |
|  | 2.5. Собрать фильтр (выполнить сбороч- |  |
|  | ные операции, обратные операциям 2.3, |  |
|  | 2.1.) |  |
| 3. Изучить | 3.1. Отвернуть болты крепления и снять |  |
| устройства | крышку насоса. |  |
| масляного | 3.2. Используя плакат и частично разо- |  |
| насоса. | бранный насос, изучить устройство |  |
|  | насоса и записать перечень деталей (см. |  |
|  | контрольный вопрос № 3). |  |
|  | 3.3. Изучить принцип действия насоса. |  |
|  | 3.4. Установить крышку насоса на |  |
|  | корпус и завернуть болты крепления |  |

## Задания для отчета

- Обозначьте   в  соответствии  с	нумерацией (1-15) детали и приборы смазочной системы (рис. 1.)

Рис.1 Схема системы смазки

- Обозначьте,	согласно	указателю	(рис.2),	номер	детали	фильтра, соответствующий подрисуночной подписи.

Рис.2. Полнопоточный масляный фильтр поглощающего типа:

1 - осевой болт; 2 - поджимная пружина; 3 - корпус; 4 - колпак; 5 - фильтрующий элемент; 6 - прокладка; 7 - сливная пробка

## Письменно ответьте на следующие контрольные вопросы:

  - Перечислите детали масляного фильтра поглощающего типа:

  - Перечислите детали центробежного масляного фильтра:

  - Перечислите детали масляного насоса:

  - Какие уплотняющие детали входят в конструкцию масляных фильтров поглощающего типа?

  - Какие уплотняющие детали входят в конструкцию центробежного масляного фильтра?

  - Какие уплотняющие детали входят в конструкцию масляного насоса?

Задание на дом

Составьте отчет по практическому занятию №5.

Отчет состоит из:

Тема занятия

Цель занятия

Заполненной технологической карты

Задания 1

Задания 2

Ответы на контрольные вопросы

Вывод

Выполненное задание присылать на адрес электронной почты saschabgsha1981@yandex.ru  с пометкой в теме письма:

ПЗ 5 ФИО гр.31