Практическое занятие №6

Тема занятия:  «Замена топливных фильтров. Замена фильтрующего элемента воздухоочистителя.»

Цель занятия: изучить практически общее устройство системы питания карбюраторного двигателя, устройство топливных фильтров и бензонасоса, ознакомиться с приемами разборки и сборки.

Оборудование и инструмент. Двигатель ЗИЛ-130, укомплектованный приборами системы питания: топливные фильтры, бензонасос; две емкости (одна с водой, вторая - пустая); два резиновых шланга длиной 15-20 см и внутренним диаметром 5-6 мм; набор гаечных ключей, отвертки; плакат

«Система питания карбюраторного двигателя», лабораторный практикум.

Особые правила техники безопасности. При разборке и сборке приборов системы питания карбюраторного двигателя необходимо быть осторожным с открытым огнем, так как остатки топлива, находящиеся в приборах, могут воспламениться, что приведет к ожогам. Не следует допускать попадания топлива на кожу, особенно в глаза и на слизистые оболочки носа и рта (при попадании следует обильно промыть пораженный участок струей воды).

Теоретический блок. Система питания карбюраторного двигателя предназначена для приготовления горючей смеси, регулирования ее количественного и качественного состава и подачи смеси в цилиндры

двигателя.

Система питания карбюраторного двигателя состоит из топливного бака с датчиком уровня (количества) топлива, топливных фильтров грубой и тонкой очистки, топливопроводов, топливоподкачивающего насоса (бензонасоса), карбюратора, воздушного фильтра, впускного и выпускного трубопроводов (коллекторов), глушителя (системы выпуска отработавших газов), педали и рукоятки управления заслонками карбюратора.

Топливные фильтры предназначены для очистки топлива от механиче- ских примесей и воды. В конструкции системы питания карбюраторного двигателя используются топливные фильтры поглощающего типа с отстойниками, которые состоят из корпуса, отстойника (колпака), фильтрующего элемента, сливной пробки, крепежных и уплотняющих деталей. В фильтрах грубой очистки топлива в качестве фильтрующих элементов применяется набор металлических пластин или рулон мелкой металлической сетки. В фильтрах грубой очистки топлива применяются бумажные (картонные) или керамические фильтрующие элементы.

Топливный насос (бензонасос) предназначен для подачи топлива го бака в поплавковую камеру карбюратора. В конструкции системы питания карбюраторного двигателя используется насос диафрагменного типа, который состоит из корпуса, рычага привода, рычага ручной подкачки, штока, пружины, диафрагмы, впускных и выпускных клапанов, сетчатого фильтра, крышки насоса, возвратной пружины рычага.

Для улучшения смесеобразования на большинстве автомобильных двигателей используется подогрев воздуха, поступающего в карбюратор. Подогрев осуществляется за счет теплоты отработавших газов или теплоты, отводимой от нагретых деталей двигателя приборами системы охлаждения.

## Подготовить конспект и перейти к выполнению практической части лабораторно – практической работы.

## Порядок выполнения работы:

Заполните технологическую карту (двигатель ЗИЛ-130).

| Операция | Технология выполнения | Инструмент |
| --- | --- | --- |
| 1. Изучение | 1.1. Отвернуть центральный болт и |  |
| устройства | отделить колпак (отстойник) от корпуса. |  |
| фильтра глубокой | 1.2. Извлечь фильтрующий элемент, |  |
| очистки (ФГО). | поджимные пружины и уплотнения. |  |
|  | Используя плакат и разобранный ФГО, |  |
|  | изучить его устройство. |  |
|  | 1.3. Записать перечень деталей ФГО (см. |  |
|  | контрольный вопрос № 1). |  |
|  | 1.4. Определить и записать тип |  |
|  | фильтрующего элемента (см. |  |
|  | контрольный вопрос № 2). |  |
|  | 1.5. Собрать ФГО.. |  |
| 2. Изучение | 2.1. Отвернуть центральный болт и |  |
| устройства | отделить колпак (отстойник) от корпуса. |  |
| фильтра тонкой | 2.2. Извлечь фильтрующий элемент, |  |
| очистки топлива | поджимные пружины и уплотнения. |  |
| (ФТО). | 2.3. Используя плакат и разобранный |  |
|  | ФТО, изучить его устройство. |  |
|  | 2.4. Записать перечень деталей ФТО (см. |  |
|  | контрольный вопрос № 3). |  |
|  | 2.5. Определить и записать тип |  |
|  | фильтрующего элемента (см. |  |
|  | контрольный вопрос № 4). |  |
|  | 2.6. Собрать ФТО. |  |
| 3. Изучение устройства бензонасоса. | Отвернуть болты крепления и снять крышку насоса. Отвернуть болты крепления и |  |
|  | отделить головку от корпуса насоса. |  |
|  | 3.3. Используя плакат, разрез и |  |
|  | разобранный бензонасос, изучить его |  |
|  | устройство. |  |
|  | 3.4. Записать перечень деталей насоса |  |
|  | (см. контрольный вопрос № 5). |  |
|  | 3.5. Собрать насос. |  |

| 4. Проверка работоспособности насоса. | Присоединить к входному и выходному патрубкам насоса резиновые шланги. Шланг от входного патрубка опустить в емкость с водой, а от выходного - в пустую емкость. Привести насос в действие рычагом ручной подкачки и перекачать жидкость из одной емкости в другую. Сделать заключение о работоспособности насоса (см. контрольный вопрос № 6) |  |
| --- | --- | --- |

## Задания для отчета

- Впишите названия деталей бензонасоса в соответствии с нумерацией  (рис.1.)

Рис.1 Бензонасос

- Обозначьте,	согласно	указателю	(рис.2),	номер	детали	фильтра, соответствующий подрисуночной подписи.

Рис.2. Топливные фильтры:

а - грубой очистки; б - тонкой очистки,

1 - отстойник; 2 - пластины фильтрующего элемента; 3 - сливная пробка; 4 корпус;

5 - керамический фильтрующий элемент; 6 — гайка; 7 - скоба крепления отстойника; 8 - поджимная пружина; 9 - отверстия для топлива

## Письменно ответьте на следующие контрольные вопросы:

  - Какой тип фильтрующего элемента применен в изученном Вами ФГО?

  - Перечислите детали фильтра тонкой очистки топлива:

  - Какой тип фильтрующего элемента применен в изученном Вами ФТО?

  - Перечислите детали топливного насоса:

  - Дайте заключение о работоспособности насоса:

  - насоса?

Задание на дом

Составьте отчет по практическому занятию №6.

Отчет состоит из:

Тема занятия

Цель занятия

Заполненной технологической карты

Задания 1

Задания 2

Ответы на контрольные вопросы

Вывод

Выполненное задание присылать на адрес электронной почты saschabgsha1981@yandex.ru  с пометкой в теме письма:

ПЗ 6 ФИО гр.31