Задания по производственной практике на 8 июня  2020г.

Выполнение работ связанных с разборкой и сборкой деталей системы охлаждения ДВС.

СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ.

Правила безопасного выполнения работы. Во время работы пользуйтесь рекомендуемыми съемниками, оправками и приспособлениями. Работы по проверке термостата необходимо проводить в присутствии преподавателя. Руководствуйтесь общими правилами безопасного выполнения работ.

Оборудование и инструмент. Двигатели ВАЗ-2110, ЗМЗ-4062.10,

«Зитек-E» с отдельной головкой блока и поршнем в сборе с шатуном, ЯМЗ-238ДЕ2, КАМАЗ-740.13-260 без приборов систем питания, электрооборудования, установленные на поворотных стендах. Двигатель ВАЗ-2110: стандартный набор ключей; съемник крыльчатки насоса охлаждающей жидкости; приспособление для запрессовки крыльчатки охлаждающей жидкости; приспособление для снятия масляного фильтра; оправка для запрессовки сальника насоса охлаждающей жидкости; оправка для замены подшипника  насоса  охлаждающей  жидкости;  индикатор; микрометр; термометр, штангенциркуль.

Последовательность выполнения работы. Повторите устройство систем охлаждения двигателей. Изучите циркуляцию охлаждающей жидкости по плакату и найдите приборы системы охлаждения на двигателе.

Снимите с двигателя радиатор, вентилятор, термостат, датчик температуры охлаждающей жидкости, центробежный насос охлаждающей жидкости. Разберите насос, изучите его устройство   и внешним осмотром определите его техническое состояние. Проверьте исправность термостата одного из двигателей. Проведите регулировку натяжения приводного ремня.

Насос охлаждающей жидкости и соберите в порядке, обратном разборке, руководствуясь чертежами этих приборов.

Установите снятые приборы на двигатель. При затягивании резьбовых соединений пользуйтесь рекомендациями автозаводов. Наведите порядок на рабочих местах. Ответьте на вопросы в кон- це задания.

Рекомендации по выполнению работы. Двигатель ВАЗ-2110. Разберите двигатель. Снимите шланг системы вентиляции картера двигателя, шланги подвода и отвода жидкости из системы охлаждения к карбюратору. Демонтируйте переднюю крышку зубчатого ремня и снимите детали привода распределительного вала. Снимите заднюю крышку зубчатого ремня и демонтируйте насос охлаждающей жидкости. Отсоедините шланги от термостата и снимите его. Снимите подводящую трубу насоса охлаждающей  жидкости и отводящий патрубок. Выверните датчик указателя температуры охлаждающей жидкости.

Рис. 1.28. Снятие узлов системы охлаждения:

1 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 2 — отводящий патрубок охлаждающей рубашки; 3 — шланг отвода жидкости от отопителя; 4 — шланг под- вода жидкости к отопителю; 5 — подводящая труба насоса охлаждающей жидкости; 6 — термостат

Для разборки насоса охлаждающей жидкости (помпы) снимите съемником зубчатый шкив. Выверните стопорный винт подшипника и с помощью оправки демонтируйте валик в сборе с подшипником, крыльчаткой и сальником (усилие прикладывайте к обойме подшипника).

Проверьте исправность термостата. Опустите термостат в    сосуд с глицерином температурой 78 … 80 °С.

Температуру жидкости постепенно увеличивайте на 1° в минуту. Температура начала открытия клапана — 85 … 89 °С. Ход клапана при температуре 102 °С должен быть не менее 8 мм.

Соберите насос охлаждающей жидкости в порядке, обратном разборке.

Установите снятые с двигателя узлы и агрегаты.

Проверьте натяжения ремня привода распределительного вала и шкива привода насоса охлаждающей жидкости.

Моменты затягивания резьбовых соединений, Н· м                 Гайка  крепления  выпускного патрубка охлаждения	15,97 … 22,64                                                                                                                                                 Болт крепления помпы......................................... 7,64 … 8,01

Болт крепления подводящей трубы помпы ............ 4,17 … 5,15

Двигатель ЯМЗ-238ДЕ2. Найдите на двигателе краны слива охлаждающей жидкости. Демонтируйте с двигателя коробку с термостатами в сборе, правую и левую трубы подвода охлаждающей жидкости и снимите их вместе с насосом. Отверните гайки крепления крышки корпуса насоса (рис. 1.34). Удерживая от прокручивания шкив, отверните колпачковую гайку. С помощью съемника снимите крыльчатку. Демонтируйте стопорное кольцо и выньте все детали уплотнения насоса. Осмотрите детали уплотнения, об- ратив особое внимание на состояние текстолитовой шайбы. Рассмотрите пробку наливной горловины расширительного бачка и найдите клапаны сообщения с атмосферой.

Переверните двигатель на стенде и отверните болты крепления масляного картера. Отверните масляный насос в сборе с всасыва- ющим патрубком и маслозаборником. Отсоедините трубки радиаторной и нагнетающей секций насоса. Снимите с двигателя и разберите фильтр центробежной очистки и масляный фильтр. Найдите редукционный, предохранительный перепускной и дифференциальные клапаны (рис. 1.35). Найдите на двигателе элементы системы вентиляции картера. Определите техническое состояние сборочных единиц.

Рис. 1.34. Устройство жидкостного насоса системы охлаждения:

1 — манжета; 2 — корпус насоса; 3 — втулка; 4 — шпилька крепления подводящего патрубка; 5 — стопорное кольцо; 6 — упорное кольцо уплотнения; 7 — пружина уплотнения; 8 — манжета уплотнения; 9 — крыльчатка; 10 — крышка; 11 — валик; 12, 20 — гайки; 13 — стопорная шайба; 14 — перепускной ниппель трубки термостатов; 15,16 — подшипники; 17 — крышка подшипника; 18 — гайка крепления боковины шкива; 19 — замковая шайба; 21 — ступица шкива; 22 — шкив; 23 — регулирующие прокладки; 24 — пресс-масленка.

Внимание! Задиры и выработка на поверхности текстолитовой шайбы не допускаются. Боковой зазор между зубьями промежуточной шестерни привода насоса и шестерней коленчатого вала должен находиться в пределах 0,25 … 0,37 мм (устанавливается с помощью регулировочных прокладок толщиной 0,3 мм). Наличие трещин на деталях не допускается.

Жидкостный насос соберите в порядке обратном разборке, с  учетом следующих особенностей. После установки стопорного кольца текстолитовая шайба должна свободно перемещаться при нажатии и возвращаться в первоначальное положение под действием пружины. Смажьте мылом носик валика перед установкой резиновой манжеты, а торец втулки, соприкасающейся с текстолитовой шайбой, — тонким слоем графитовой смазки.

Гайка  ступицы  шкива  помпы  затягивается  моментом   100… 140 Н· м.

Двигатель ЗМЗ-406. Осмотрите двигатель. Найдите краны, которые необходимо открыть для слива охлаждающей жидкости (снизу — на правом бачке радиатора, слева — на блоке цилиндров); при этом пробка расширительного бачка должна быть снята, а кран отопителя открыт. В процессе разборки отметьте места расположения демонтируемых деталей и крепежа. Отсоедините шланги радиатора от водяного насоса и крышки термостата, шланги расширительного бачка от крышки  термостата  и  нижнего патрубка радиатора.

Отверните болты крепления радиатора и снимите его в сборе с электровентилятором, расширительным бачком и шлангами. Ослабьте болты крепления шкива водяного насоса и болт крепления натяжного ролика, снимите ремень. Выверните болты крепления шкива водяного насоса и снимите его. Отсоедините шланги вентиляции картера и снимите их. Разберите насос охлаждающей жидкости с использованием съемника. Обратите внимание на наличие контрольного отверстия в средней части корпуса. Определите техническое состояние деталей насоса (износ сальника и рабочего торца ступицы крыльчатки, потеря упругости манжеты сальника). При нагрузке 10 Н осевое перемещение наружной обоймы подшипника не должно превышать 0,25 мм. Прочистите контрольное отверстие.

Для проверки термостата поместите его в емкость с водой    (3 л), которую после нагрева до 55 °С необходимо нагревать с интенсивностью не более 1 °С в минуту. Соберите насос охлаждающей жидкости. При установке ступицы и крыльчатки на валик усилие прикладывайте к торцу валика.

Двигатель «Зитек-E». Открутите пробку сливного отверстия радиатора охлаждающей жидкости. Отсоедините шланги радиатора отопителя от кожуха термостата. Выверните болты крепления крышки кожуха и извлеките термостат. Отметьте расположение клапана удаления воздуха и термостата. Снимите вентилятор. Найдите и снимите датчик температуры головки блока. На двигателе этой модели он находится на задней стороне головки блока, около ремня привода МГР, под впускным коллектором. Аккуратно отсоедините радиатор от конденсатора кондиционера. Зафиксируйте конденсатор и снимите радиатор. Проверьте работу предохранительного клапана в пробке расширительного бачка. Для снятия насоса жидкостного охлаждения (помпы) необходимо демонтировать крышки ремня привода МГР и ремень, отсоединить шланг от кожуха помпы, снять ролик ремня привода МГР и открутить болты крепления насоса и кожуха.

Двигатель ЯМЗ-238ДЕ2. Найдите на двигателе краны слива охлаждающей жидкости. Демонтируйте с двигателя коробку с термостатами в сборе, правую и левую трубы подвода охлаждающей жидкости и снимите их вместе с насосом. Отверните гайки крепления крышки корпуса насоса (рис. 1.34). Удерживая от прокручивания шкив, отверните колпачковую гайку. С помощью съемника снимите крыльчатку. Демонтируйте стопорное кольцо и выньте все детали уплотнения насоса. Осмотрите детали уплотнения, обратив особое внимание на состояние текстолитовой шайбы. Рассмотрите пробку наливной горловины расширительного бачка и найдите клапаны сообщения с атмосферой. Определите техническое состояние сборочных единиц.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ.

- В чем заключаются конструктивные особенности систем рассмотренных двигателей?

- Запишите результаты испытаний термостатов и дайте заключение об их пригодности.

- Сравните порядок регулирования натяжения ремней привода вспомогательных агрегатов у различных двигателей.

- Какой тип системы охлаждения применен у рассмотренных двигателей?

Рис. 1.35. жидкостного насоса системы охлаждения:

1 — манжета; 2 — корпус насоса; 3 — втулка; 4 — шпилька крепления подводящего патрубка; 5 — стопорное кольцо; 6 — упорное кольцо уплотнения; 7 — пружина уплот- нения; 8 — манжета уплотнения; 9 — крыльчатка; 10 — крышка; 11 — валик; 12, 20 — гайки; 13 — стопорная шайба; 14 — перепускной ниппель трубки термостатов; 15,16 — подшипники; 17 — крышка подшипника; 18 — гайка крепления боковины шкива; 19 — замковая шайба; 21 — ступица шкива; 22 — шкив; 23 — регулирующие прокладки; 24 — пресс-масленка